        Załącznik Nr 7 do SIWZ

Przedmiar robót :

1.Budynek wagi
- wymiana stolarki okiennej na nowe z kształtowników PCW (okna trzyszybowe),
   1,68x1,36 m 1 szt
   0,45x1,36 m 1 szt
  - wymiana drzwi zewnętrznych – drzwi pełne ocieplone z ościeżnicą,
     0,9x2,1m 1 szt
  - wymiana parapetów zewnętrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej,
     1,7x0,25m 1 szt
     0,5x0,25 m 2 szt
   - zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniu,
     3,22x3,22=10,37 m2
   - zagruntowanie, przeszpachlowanie i malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
     sufitów,
      10,37 m2
   - zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniu,
      3,22x4x2,36=30,4 m2
   - zagruntowanie, przeszpachlowanie i malowanie dwukrotne farbami lateksowymi,
      zmywalnymi ścian,
   - obłożenie parapetów betonowych wewnętrznych płytką,
      ( 1,3+1,3+2,9)x0,15+(1,3+1,3+2,9)x0,09=1,32 m2
   - zagruntowanie posadzki, ułożenie płytek z gresu antypoślizgowego wraz z cokolikiem wys.
      15 cm,
       10,37 m2
    - wykonanie izolacji p.wodnej posadzki (masa szpachlowa),
       10,37 m2
   - wykonanie izolacji p.wodnej oraz obłożenie płytkami mrozoodpornymi typu granitogres
     betonowych schodów zewnętrznych,
       (1,2x1,9)m+(1,9x0,3)m+(1,5x0,3)mx2+(2,5x0,3)m+(1,8x0,3)mx2
        (1,2+1,2+1,9)m x0,15+(1,5+1,5+2,5)m x0,15+(1,8+1,8+3,1)mx0,15
    - demontaż starej instalacji elektrycznej i montaż nowej (gniazda bryzgoszczelne 220 V -
      2 szt (podwójne) , włącznik ( 2 szt ), montaż bezpieczników, montaż opraw z panelami
       typu LED z kloszem z tworzyw sztucznych 1 szt , instalacja wewnętrzna (ok 30 mb),
    - docieplenie budynku styropianem gr 15 cm z wyprawą z tynku mineralnego,
        3,75x3,15x4-(1,68x1,36)-(0,45x1,36)x2-0,9x2,1= 41,86 m2
    - nowe obróbki blacharskie dachu,
        3,8x4x0,35=5,32 m2
    - pokrycie z papy termozgrzewalnej ( jedna warstwa ),
        3,8x3,8=14,44 m2
     - demontaż starej i montaż nowej z pcw rynny i rury spustowej,
        3,8 m rynna Dn 150 mm
        3,1 m rura spustowa Dn 125 mm

        Załącznik Nr 8 do SIWZ

Parametry koimputera

Komputer stacjonarny – markowy – minimalne wymagania:

                - procesor: i5 – generacji 12
                - pamięć ram: 16 GB
                - system operacyjny – Windows 11 Pro
                - dysk twardy – ssd lub m2 512 GB
                - wbudowana karta sieciowa typ: lan i wifi
                - gwarancja producenta: 2 lata

* Monitor – markowy – minimalne wymagania:
- rozmiar 24”
- rodzaje złączy: display port, hdmi, usb

* Klawiatura i myszka bezprzewodowa – urządzenia markowe

* Program Microsoft Office Home and Business 2021 (wersja pudełkowa)

* Drukarka – minimalne wymagania:
- laserowa – czarnobiała
- Porty: usb, wifi
- Format druku: A4